## Slide 1
專題報告
語音控制智慧家庭系統
基於 Xiaozhi AI + MCP 協議
系統版本：ESP32_FULL_MCP_XIAOZHI v4.0
開發語言：
Arduino C++ (ESP32 Framework)
授權協議：
MIT License（Xiaozhi 開源平台）
智慧家庭 × 語音AI × IoT 物聯網

## Slide 2
目 錄
01
前 言
研究動機、目的與範圍
02
理論基礎
MCP 協議、ESP32、Xiaozhi AI 平台
03
系統架構
整體系統方塊圖
04
流程圖
指令執行流程
05
實作成果
功能展示與測試結果
06
結 論
成果總結與未來展望

## Slide 3
01 前 言
研究動機
傳統家庭控制方式需要手動操作開關，操作繁瑣且效率低下。
隨著 AI 語音識別技術成熟，語音控制成為更自然的人機介面。
Xiaozhi 開源平台結合 MCP 協議提供了低成本、高擴充性的解決方案。
研究目的
打造完整的語音控制智慧家庭原型系統，驗證 MCP 雲端協議與 ESP32 物聯網整合的可行性。
研究範圍與特色
8 個 MCP 工具涵蓋全屋設備
DHT11 即時溫濕度監控
OLED 顯示器即時回饋
語音自訂警報溫度閾值
NVS 記憶體儲存設定（斷電不消失）
雙核 ESP32 安全設計
WiFi 逾時自動重啟保護
靜態記憶體管理無堆積碎片

## Slide 4
02 理論基礎
ESP32 微控制器
• Xtensa LX6 雙核心處理器
• 內建 Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth
• 豐富 GPIO 資源（40 支腳位）
• Arduino Framework 支援
• FreeRTOS 多工作業系統
• NVS 非揮發性記憶體儲存
MCP 協議（模型上下文協議）
• Model Context Protocol — AI工具呼叫標準
• 透過 WebSocket (WSS) 傳輸指令
• JSON-RPC 格式定義工具輸入/輸出
• ESP32 端實作 MCP Client
• Xiaozhi Cloud 作為 MCP Server
• 雙向非同步通訊架構
Xiaozhi AI 平台
• 開源韌體：github.com/78/xiaozhi-esp32
• MIT 授權，個人免費使用
• 支援 ASR 語音識別（中文優化）
• LLM 推理：Qwen / DeepSeek 模型
• TTS 語音合成回應
• 雲端 MCP Server 轉發指令

## Slide 5
03 系統架構方塊圖
👤 使用者說話
Xiaozhi ESP32-S3 ── 語音 AI 裝置
ESP32-S3 + TFT 2.8" + 麥克風 + 喇叭
WSS WebSocket (OPUS 音訊)
☁ Xiaozhi Cloud Server
ASR
語音辨識
LLM
意圖分析
TTS
語音合成
MCP
Server
WSS MCP WebSocket
ESP32 WROOM-32 ── 智慧家庭控制器（v4.0）
DHT11
溫濕度
OLED
SSD1306
LED
警示燈
Relay
風扇
Relay
客廳燈
Relay
臥房燈
Relay
廚房燈

## Slide 6
03 硬體接線配置
模組 | GPIO 腳位 | 功能說明
DHT11（DATA） | GPIO 23 | 讀取溫度與濕度數值
OLED SSD1306（SDA） | GPIO 21 | I2C 資料線，顯示系統資訊
OLED SSD1306（SCL） | GPIO 22 | I2C 時脈線
LED 警示燈 | GPIO 5 | 超溫時非阻塞閃爍
Relay 風扇 | GPIO 25 | 高電位觸發（避開 GPIO2 開機衝突）
Relay 客廳燈 | GPIO 4 | 高電位觸發，光耦繼電器
Relay 臥房燈 | GPIO 18 | 高電位觸發，光耦繼電器
Relay 廚房燈 | GPIO 19 | 高電位觸發，光耦繼電器

## Slide 7
03 MCP 工具清單（8 個已註冊）
# | 工具名稱 | 功能 | 輸入參數 | 回傳格式
01 | temperature_and_humidity_values | 讀取 DHT11 | （無） | { "temperature", "humidity" }
02 | set_temperature_warning | 設定警報溫度 | max_temperature (20–60°C) | { "success", "new_limit" }
03 | fan_control | 控制風扇 | "state":"on"/"off" | { "success", "state" }
04 | living_room_lights_control | 客廳燈控制 | "state":"on"/"off" | { "success", "state" }
05 | bedroom_lights_control | 臥房燈控制 | "state":"on"/"off" | { "success", "state" }
06 | kitchen_lights_control | 廚房燈控制 | "state":"on"/"off" | { "success", "state" }
07 | all_devices_control | 所有設備同控 | "state":"on"/"off" | { "success", "state" }
08 | get_device_status | 查詢設備狀態 | （無） | { "fan", "living_room", "bedroom", "kitchen" }

## Slide 8
04 系統執行流程圖
使用者說出指令
（例：「開啟風扇」）
Xiaozhi ESP32-S3
收音並上傳 OPUS 音訊
雲端 ASR
語音轉文字
LLM 分析意圖
呼叫 fan_control("on")
MCP Server 轉發
JSON-RPC 至 ESP32
ESP32 解析指令
GPIO 25 拉高
繼電器閉合
風扇啟動
回傳 success:true
Xiaozhi 語音回覆
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 8
STEP 7
STEP 6
STEP 5
語音 → 雲端 AI 處理
MCP 指令 → 硬體執行

## Slide 9
05 實作成果
8
MCP 工具
完整覆蓋全屋設備
4
繼電器輸出
獨立控制各房間
v4.0
穩定版本
4 輪完整程式審查
<2s
指令延遲
語音到執行回應時間
已驗證功能
語音說「開啟風扇」→ 繼電器即時動作
語音說「設定警報 35 度」→ NVS 儲存保留
溫度超過閾值 → LED 非阻塞式閃爍
語音查詢「哪些燈亮著？」→ 精確回報
語音說「全部關閉」→ 4 路繼電器同動
OLED 顯示 IP、溫濕度、閾值、狀態
WiFi 斷線 15 秒後自動重啟恢復
程式設計重點
StaticJsonDocument 取代 Dynamic（無堆積碎片）
volatile 變數確保雙核心存取安全
DHT11 讀取週期 2 秒（避免過頻讀取錯誤）
cachedTemp 快取，減少感測器頻繁呼叫
移除 portMUX（避免 Watchdog 逾時重啟）
warningTemp 宣告為 volatile float
輸入驗證：20–60°C 範圍檢查

## Slide 10
05 版本演進歷程
v1.0
初始整合版
合併 DHT11+OLED 程式與繼電器控制程式
建立 7 個基礎 MCP 工具
v2.0
第一輪審查修正
🔴 GPIO 2 → GPIO 25（解決開機衝突）
🔴 修正 Tool 1 Schema（移除錯誤 required 欄位）
🟠 新增 JSON 輸入驗證
➕ 新增 WiFi 逾時、OLED 開機畫面、NVS、工具 8
v3.0
第二輪審查修正
🔴 移除 portMUX/portENTER_CRITICAL（避免 Watchdog 重啟）
🟠 所有跨核心 state 變數改為 volatile bool
🟡 新增 cachedTemp，移除每 10ms 重複讀取
v4.0
最終穩定版（現行）
🔴 warningTemp 補充宣告為 volatile float
🟠 set_temperature_warning 加入 20–60°C 驗證

## Slide 11
06 結 論
成果總結
本專題成功實現以下目標：
✅ 完整語音控制智慧家庭原型系統
✅ 8 個 MCP 工具覆蓋全屋設備控制
✅ 即時溫濕度監控與智慧警報機制
✅ NVS 持久化儲存，斷電設定不遺失
✅ 雙核心安全設計，程式穩定可靠
✅ 驗證 MCP 協議與 ESP32 IoT 整合可行性
未來展望
後續可擴充方向：
🔧 整合更多感測器（PIR、煙霧、門磁）
🔧 支援多房間分區語音控制
🔧 加入行動裝置 App 遠端監控介面
🔧 導入 OTA 空中韌體更新機制
🔧 支援多用戶語音識別與授權
🔧 整合電力監控模組（瓦特計）

## Slide 12
感謝聆聽
敬請各位師長不吝指正
專案：語音控制智慧家庭系統（Xiaozhi AI + MCP） 版本：ESP32_FULL_MCP_XIAOZHI v4.0 開源：github.com/78/xiaozhi-esp32（MIT License）
ESP32 × Xiaozhi AI × MCP Protocol × IoT 智慧家庭